## Slide 1
ИТМО
Интеллектуальное управление
траекторным движением квадрокоптера
на основе нейросетевого выбора
параметрической скорости
Студент: Иванов Иван Иванович
Руководитель: Ким С. А.
Факультет СУиР • ИТМО • 2025

## Slide 2
ИТМО
2
Актуальность
1
Консерватизм фиксированной скорости
V* = const → медленно на простых участках, неустойчиво на сложных
2
Нелинейная динамика квадрокоптера
Линейные методы не справляются при изменении кривизны траектории
3
Гибридный подход: аналитика + ML
Нейросеть как надстройка сохраняет устойчивость и ускоряет движение

## Slide 3
ИТМО
3
Постановка задачи
Разработать систему: аналитический регулятор + нейросетевой модуль адаптивного выбора V*
1. Реализовать базовый аналитический регулятор траекторного слежения
2. Сформировать датасет: состояние системы → допустимая скорость V*
3. Обучить четыре модели: MLP, SAC, TD3, PPO
4. Интегрировать обученные модели в замкнутый контур симуляции
5. Сравнить все модели на воспроизводимом наборе тестовых траекторий

## Slide 4
ИТМО
4
Двухуровневая архитектура системы
ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ — нейросетевой модуль выбора скорости
Вектор признаков f
→
Модель (MLP / SAC / TD3 / PPO)
→
V*
↓ V* → ограничитель темпа → sref(t) = ∫V*(τ)dτ
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ — аналитический регулятор (Ким С.А., 2024)
Состояние квадрокоптера → ближайшая точка траектории → ошибки e₁, e₂ → управление u
Нейросеть отвечает только за темп. Устойчивость — задача аналитического контура.

## Slide 5
ИТМО
5
Формирование датасета
f = [e₁ e₂ ė₂ ‖v‖ eₕ κc κmax]ᵀ
e₁
Продольная ошибка (вдоль кривой)
e₂
Поперечная ошибка (боковое отклонение)
ė₂
Скорость изменения e₂ (динамика)
‖v‖
Текущая линейная скорость
eₕ
Угловое рассогласование с касательной
κc
Локальная кривизна траектории
κmax
Макс. кривизна на горизонте упреждения
Оракульная процедура
1. Генерация траектории
(прямая / окружность / спираль)
↓
2. Возмущённое начальное
состояние дрона
↓
3. Перебор V*
→ проверка устойчивости
↓
4. Запись пары
(f, V*opt) в датасет
κ ↔ V*opt: корреляция −0.83

## Slide 6
ИТМО
6
Четыре модели выбора скорости V*
MLP
Полносвязная сеть
Supervised regression
MSE-loss, Adam
Early stopping 80/20
SAC
Soft Actor-Critic
Стохастическая политика
Максимизация энтропии
Offline на датасете
TD3
Twin Delayed DDPG
Детерминированная политика
Два критика (anti Q-overest.)
Offline на датасете
PPO
Proximal Policy Opt.
Клиппинг обновления
Ограниченный шаг политики
Offline на датасете
Все модели: вход f ∈ ℝ⁷ → выход V* ∈ [Vmin, Vmax] • единый интерфейс вызова

## Slide 7
ИТМО
7
Качество аппроксимации V* (offline-метрики)
Chart: Рис. 7.1 — Offline-метрики
| MLP | SAC | TD3 | PPO
MAE, м/с | 0.327 | 0.354 | 0.366 | 0.361
RMSE, м/с | 0.544 | 0.557 | 0.566 | 0.568
MLP
MAE = 0.33
Стабильное supervised-обучение; склонность к осторожным прогнозам
SAC
MAE = 0.35
Плавная политика; устойчиво на всех геометриях
TD3
MAE = 0.37
Агрессивнее SAC; риск нестабильности на outliers
PPO
R² ≈ −0.98
Коллапс offline; компенсируется ограничителем в контуре

## Slide 8
ИТМО
8
Сравнение на наборе бенчмарков
Chart: Рис. 8.1 — Коэффициент ускорения (отн. V*=const)
| spiral_r3 | circle_r3z5 | helix_r2 | line_diag
MLP | 2.114 | 2.506 | 1.837 | 1.918
SAC | 1.111 | 1.284 | 1.004 | 1.098
TD3 | 1.178 | 1.716 | 1.029 | 1.171
PPO | 1.608 | 2.262 | 1.416 | 1.694
Таб. 8.1 — Итог
Модель | Ускор.× | e₂,RMS | 4/4 ✓
MLP | 1.3–2.5 | умер. | 3/4
SAC | 1.1–1.3 | лучш. | 4/4 ✓
TD3 | 1.2–1.7 | хор. | 4/4 ✓
PPO | 1.4–2.3 | нест. | 4/4
✓ SAC — наилучший баланс скорости и качества слежения

## Slide 9
9
Заключение
01
Реализован двухуровневый комплекс: аналитический регулятор + нейросетевой модуль V*
02
Датасет с оракульной разметкой; ключевой признак — кривизна κ (корреляция −0.83)
03
Все четыре модели (MLP, SAC, TD3, PPO) превзошли baseline по средней скорости
04
SAC — наилучший баланс: ускорение 1.1–1.3×, стабильное слежение на 4/4 кривых
05
Нейросеть как надстройка не нарушает устойчивость аналитического контура